## Slide 1
방산 기업 품질관리 프로젝트
프로젝트 결과 보고서
양극산화피막 불량조기경보 프로젝트
CH.5 심화 프로젝트
Team
07
Team Name
제 조
Members
모상혁, 이채준, 정의조, 최지호, 홍상훈
Tutor
정강민 튜터님

## Slide 2
목차
Contents
01
프로젝트 개요
02
프로젝트 팀 구성 및 역할
03
프로젝트 수행 절차 및 방법
04
프로젝트 수행 경과
05
자체 평가 의견

## Slide 3
01
프로젝트 개요
프로젝트 주제 및 선정 배경
.
전압, 전류, 온도 센서 데이터를 수집하여 공정 패턴을 분석하고 이를 통해 불량을 조기예측하고 이상을 탐지하는 모델을 구축한다. 이후 SPC 규칙과 데이터 기반의 기준을 적용하여 알람을 울려 경보 시스템을 만들어 비용 절감 및 수익성 개선, 지속 가능한 스마트 제조 환경을 구축한다.
.
주요 분석 포인트 및 기대 인사이트
POINT
전압, 전류, 온도간 밸런스를 최적화하여 목표 두께와 균일도를 달성하고 결함을 최소화하고 공정 중단/점검의 의사결정을 지원한다.
분석 목표 및 문제 정의
본 프로젝트는 양극산화피막을 생성하는 아노다이징 공정에서 센서를 설치해 데이터를 수집 중이지만 실제 공정 개선에 적용되지 않은 상태와 사후 검사 중심의 품질관리에서 데이터 기반의 의사결정으로 정확도를 향상시키고 품질 안정성과 고객 신뢰도를 향상하여 불량 조기예측 및 공정 이상탐지를 기바능로 조기경보 시스템을 구축하여 생산 리스크를 최소화하고자 한다.
프로젝트 주제, 선정 배경, 분석 목표와 핵심 인사이트 방향을 작성하세요.

## Slide 4
프로젝트 팀 구성 및 역할
데이터 탐색, 전처리, EDA, tableau 제작
데이터 탐색, 전처리, EDA, 불량 분류 및 이상탐지 모델 제작 및 발표
이름
역할
담당
업무
모상혁
(
팀장
)
팀장 / 운영 총괄 / streamlit 제작
이채준
데이터 및 tableau 담당
정의조
데이터 및 tableau 담당
최지호
데이터 및 모델링 담당
홍상훈
데이터 및 발표자료 담당
튜터 피드백 및 중간 점검 내역
정강민 튜터님
지원 내용
(피드백 / 멘토링)
데이터 전처리, EDA, 시각화, 결과 해석, 발표 준비 등 프로젝트 수행 과정에서의 역할 분담을 작성하세요.
.
모델링 방향성 재고, 문제 정의 및 가설 탐색, 모델링 및 대시보드 작성 시 근거 파악 필요
일정 관리, 역할 조율, 데이터 탐색, 전처리, EDA, streamlit 제작
데이터 탐색, 전처리, EDA, tableau 제작
데이터 탐색, 전처리, EDA, 결과보고서 PPT 작성, 발표 대본 작성 및 발표
02
Notes: 1

## Slide 5
프로젝트 수행 절차 및 방법
상세 수행 활동
구분
기간
활동
내용
비고
2026.05.27 ~ 05.28
2026.05.28 ~ 05.31
2026.06.01 ~ 06.03
2026.06.04 ~ 06.09
결과 해석 및 보고
결과물 해석 및 발표자료 작성
문제 정의
1~2일차
2~5일차
6~8일차
9~14일차
15~17일차
데이터 이해
데이터 전처리 및 EDA
모델링 및 대시보드
결과 해석 및 보고
도메인 학습, 데이터 파악 및 기초 통계량 확인
파생변수 생성, 구간 분할 및 데이터 전처리
모델링 및 tableau, streamlit 대시보드 생성, 배포
문제정의
2026.06.10 ~ 06.12
모델링 및 대시보드
데이터 전처리 및 EDA
데이터 이해
03
문제 정의 및 가설 설정, 검정
Notes: 2

## Slide 6
프로젝트 수행 절차 및 방법
개요(양극산화피막공정 소개)
03
• 전압(V)·전류(I)·온도(T) 밸런스 최적화 → 목표 두께·균일도 달성, 결함 최소화
센서 3종이 곧 품질 신호
센서 수집: 전압(V)·전류(I)·온도(T) 5초 간격

## Slide 7
프로젝트 수행 절차 및 방법
개요(문제 정의 및 프로젝트 목표)
03
03
최종 목표
불량 조기예측 및 공정 이상탐지를 기반으로 조기경보 시스템을 구축하여 생산 리스크를 최소화
센서 데이터(전압·전류·온도) → 불량 조기경보 시스템 구축 → 공정 중단/점검 의사결정 지원
초기 불량률과 소요되는 자재 비용 과다
납기 지연 시 고객 신뢰도 하락
센서를 설치해 데이터를 수집 중이나,
실제 공정 개선에 미적용 상태
사후 검사 중심의 품질 관리
현재
방탄이의 내배캠 방산 기업 현주소
접근
목표
데이터 기반 의사결정
정확도 향상
품질 안정성 확보
고객 신뢰도 향상
비용 절감 및
수익성 개선
지속 가능한 스마트
제조 환경 구축
센서 데이터 수집 (V·I·T)
공정 패턴 분석
불량 조기예측 + 이상탐지 모델 구축
SPC Rule & Data Based 기준 적용
알람( 정상 / 점검 / 중단 )
공정 진행 중 단계별 알람 제공
정상 공정
점검 / 모니터링 필요
공정 중단 / 즉시 대응
01
02
03
기대 효과

## Slide 8
프로젝트 수행 절차 및 방법
데이터 구성 · 기초 통계
03
• 시퀀스 불량률 11% — 불균형 데이터를 고려한 학습 전략과 평가 지표
96,901
총 레코드
중복 제거 후 96,820
100
시퀀스 단위
정상 89 : 불량 11
11%
불량률
소수 클래스
3종
센서 피처
전압 · 전류 · 온도
클래스 분포
• 결측 · 중복 0건 → 별도 클렌징 없이 run 단위 시계열로 통합
기초통계 (변수별)
11%
불량
정상 89
불량 11
변수 | 평균 | 표준편차 | 최대
전류 (A) | 551.45 | 286.06 | 1522.0
전압 (V) | 23.22 | 6.26 | 31.10
온도 (℃) | 12.42 | 2.17 | 18.0

## Slide 9
프로젝트 수행 절차 및 방법
데이터 특징
03
시계열 길이 분포 히스토그램
원인 변수가 기계마다 다름
• 평균 수준 차이는 존재하나 단일 변수로는 한계
• 변수 결합·파생 정보가 중요
파생변수 설계의 근거
시퀀스 길이 ( 측정 레코드 수 )
571
최대 1,693
100%
시퀀스 내 라벨 일치
단일 run = 단일 상태 (정상 / 불량)
최소
시계열 길이 분포 히스토그램
원인 변수가 기계마다 다름

## Slide 10
프로젝트 수행 절차 및 방법
데이터 특징
03
전압 & 전류 분포 이봉성
전압 분포
--- 임계선 V≈5
전압(V)
전류 분포
--- 임계선 I≈100
전류(I)
• 전압·전류 모두 0 부근(대기)과 공정 구간에서 뚜렷한 두 개의 피크 형성
이봉(Bimodal) 분포 확인
• 단일 분포 가정의 사후 품질 관리로는 구간 구분 불가

## Slide 11
프로젝트 수행 절차 및 방법
가설 설정 ·검정(Mann-Whitney U 검정)
03
H0 : 평균 전류·전력이 정상 기준보다 낮아도 불량이 아니다.
H₁ : 평균 전류·전력이 정상 기준보다 낮아도 불량이다.
평균 전류 절대값 p=2.1x10-5 *
평균 전력 절대값 p=8.2x10-5 *
→ 귀무가설을 기각한다.
불량은 초반 일정 시간 안에
이상 신호가 나타나는가?
H0 : 불량은 초반 일정 구간 안에 이상 신호가 나타나지 않는다.
H₁ : 불량은 초반 일정 구간 안에 이상 신호가 나타난다.
p-value=0.63
→ 귀무가설을 기각할 충분한 증거가 없다.
평균 전류·전력이 정상 기준보다 낮으면
산화피막 목표미달 불량이다
정상
불량
불량 이탈 시점 전류 절대값
정상
불량
정상
불량
평균 전류 절대값
평균 전력 절대값

## Slide 12
프로젝트 수행 절차 및 방법
가설 설정 ·검정(Mann-Whitney U 검정)
03
정상
불량
평균 전압 절대값
밀도
여러 검정 동시 수행 시, 우연히 유의한 결과가 나올 가능성 존재
→ BH-FDR은 거짓 양성 비율을 통제
가설에서 언급된 변수 이외 모든 변수도 검정
평균 전압이 정상 범위를 초과하면
변색 불량이다
H0 :평균 전압이 정상 범위를 초과하면 불량이 아니다.
H₁ : 평균 전압이 정상 범위를 초과하면 불량이다.
p-value=0.0010 *
→ 귀무가설을 기각한다.
BH-FDR 다중비교검정

## Slide 13
파생변수 설계
5
7
5
5
4
4
프로젝트 수행 경과
04
5
전압 계열
·평균 (volt_mean)
·표준편차 (std)
·최대 (max)
·범위 (range)
·평균 절대이탈 (mean_absz)
7
전류 계열
·평균 (ampere_mean)
·표준편차 (std)
·최대 (max)
·범위 (range)
·평균 절대이탈 (mean_absz)
·최대 절대이탈 (max_absz)
·범위 절대이탈 (range_absz)
5
온도 계열
·평균 (temp_mean)
·표준편차 (std)
·최대 (max)
·범위 (range)
· 평균 절대이탈 (mean_absz)
5
전력 계열
·평균 (power_mean)
·표준편차 (std)
·최대 (max)
·범위 (range)
·평균 절대이탈 (mean_absz)
4
고온 구간
·고온 전류 (hot_amp)
·고온 전압 (hot_volt)
·고온 전류 이탈 (hot_amp_absz)
·고온 전압 이탈 (hot_volt_absz)
4
구간 · 이탈
·급락 런 (drop_run)
·구간 내 최대 (within_max)
·이탈 횟수 (n_dev)
·최초 이탈 위치 (first_exit_pos)
• 센서 3종 → 30개 파생 피처로 확장 · 평균 / 표준편차 / 범위 / 이탈(z) 구조
absz = 정상 기준 표준화 절대이탈 |z| · 모든 피처 run 단위 집계
결합 · 이탈 피처로 분리도 확보

## Slide 14
상관 구조
• 전류 · 전력 r = 0.9 고상관 · 불량과의 단순 상관은 ≤ 0.15 수준
결합 피처로 판별력 확보
Pearson 상관계수 · 정상 전체 구간 기준
고상관 쌍 ( r ≥ 0.9 )
전류 · 전력 r = 0.98
→ 다중공선성 주의 (전력 = 전압 × 전류)
불량(is_def) 상관 — 약함
온도 -0.28 ≈ 전력 -0.11 ≈ 전류 -0.10
→ 단일 변수로는 정상 · 불량 분리 한계
결합 · 이탈(z) 피처로 판별력 확보
전압
전류
온도
전력
불량
전압
1.00
0.59
0.03
0.65
-0.02
전류
0.59
1.00
0.42
0.98
-0.10
온도
0.03
0.42
1.00
0.42
-0.28
전력
0.65
0.98
0.42
1.00
-0.11
불량
-0.02
-0.10
-0.28
-0.11
1.00
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 15
구간 분할
• 전 시퀀스를 진행도 0–100%로 정규화 → 4구간 분할 (예외 0건)
구간 단위 비교 · 집계 기반 확보
Pearson 상관계수 · 정상 전체 구간 기준
진행도별 평균 전류
0 – 20
공정 시작
20 – 40
변화 집중
40 – 80
안정 운전
80 – 100
공정 마무리
0개
분할 예외
네 구간 미분할 시퀀스
0건
라벨 불일치
구간 내 라벨 충돌
4 구간 × 100 시퀀스
진행도 0–100% 정규화 후 분할
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 16
모델링(학습용 피처 선택)
• 노이즈 변수 제거 → 적은 피처로 더 강한 분리
컴팩트 피처 채택
전체 vs 컴팩트 피처 (LOO - CV)
ROC-AUC
PR-AUC
다중공선성(VIF) 제거 후 유의 변수만 · LOO 교차검증 · PR-AUC 우선
전체 피쳐
컴팩트 피쳐
⭐채택
PR-AUC 핵심 지표 (불균형 11%)
0.41
→
0.91
전체 → 컴팩트 피처 전환 시 분리도 급상승
채택 - 5개 유의 변수 (절대이탈 |z| )
평균 전압
평균 온도
고온구간 전류
평균 전력
고온구간 전압
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 17
사용 모델 비교 · 선택
• RF·XGBoost 대비 로지스틱 두 지표 성능 최고 → 단순·해석가능 선형 모델 우위
로지스틱 회귀 채택
모델 성능 비교 ( PR-AUC 우선 )
ROC-AUC
PR-AUC
층화 LOO-CV · 불균형 데이터로 PR-AUC 우선 평가
XGBoost
Logistic Regression
RandomForest
⭐채택
주 모델 - 로지스틱 회귀
0.91
ROC-AUC 0.991 · 두 지표 모두 1위
채택 이유
소표본·저차원 과적합 적음
PR-AUC
재현율 = 1 임계 확보
1
2
3
100개 부품 단위 데이터
계수 해석 용이
트리 계열 대비 설명 가능
불량 미탐 0 운영점 가능
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 18
최적 모델 임계치
• 재현율 1을 유지하면서 오탐을 최소화하는 임계 선택
임계 0.44 · 미탐 0 · 오탐 0.07
임계별 재현율 · 오탐률
재현율
오탐률
--- 임계선 (0.44)
임계 = min(불량 예측확률) → 재현율 1.0 수학적 보장
결정 임계
임계 0.50
재현율 0.91
오탐률 0.03
정밀도 0.77
⚠ 미탐 발생 — 불량 1개 누락
임계 0.44
재현율 1.00
오탐률 0.07
정밀도 0.65
✓ 미탐 0 — 불량 11개 전수 검출
★ 채택
도메인 우선순위
미탐 비용 >> 오탐 비용
→ 오탐 일부 감수하고 재현율 1.0 보장하는 0.44 채택
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 19
모델 평가 · 성능 유의성
• 미탐 0건 + 순열검정 p = 0.005 → 성능이 우연이 아님이 통계적으로 유의
미탐 0 · 성능 유의
평가 결과 ( LOO-CV )
순열검정 (p=0.005) - 모델 성능의 유의성
Leave-One-Out CV · 라벨 무작위 셔플 반복 학습으로 귀무분포 생성
셔플 모델 ROC-AUC (중심 ≈ 0.5)
p = 0.005
유의수준 0.05 >> p
실제 성능이 우연 분포에서 완전히 벗어남 → 우연이 아님
0.99
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 20
변수 · 공정변수 기여도
• 개별 피처 · 공정변수 관점 모두 전압 이탈이 지배적 신호
전압 이탈 = 핵심 판별자
개별 피처 중요도 ( 절대 이탈 기준 )
공정변수 기여도 합산
로지스틱 계수 절대값 기반 · 절대이탈(|z|) 피처 기준
평균 전압
평균 온도
평균 전력
고온 구간 전류
고온 구간 전압
1.92
1.57
1.31
0.80
0.30
전압
온도
전력
1.92
1.57
0.80
→ 정상 기준 대비 전압 이탈이 최상위 기여 · 버닝(고온·과전류) 신호가 뒤를 이음
올바른 해석 전압이 전력보다 중요하다가 아니라 전압 이탈이 가장 강한 신호
※ 다중공선성으로 제외된 변수의 기여도는 0이 될 수 있음
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 21
이상탐지 알고리즘 비교
• 부품 판정엔 이상행 비율 지표 + LOF가 최적 — 불량을 완벽 분리
LOF 채택 (AUC 1.000)
이상행 비율 AUC 비교
정상 시퀀스만 학습 · 기계별 분리 · 행 단위 이상 점수 집계
평균 온도
평균 전력
고온 구간 전류
채택 - LocalOutlierFactor
1.000
AUC
OneClassSVM - 0.87
두 지표 모두 0.87로 안정적
지표 선택
최대점수보다 이상행 비율에 비중
IsolationForest - 0.507
이상행 비율 무작위 수준 → 부적합
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 22
시퀀스 판정 · 이상행 비율
• 이상행 비율로 불량 11 / 정상 89 완벽 분리 · Recall 우선 임계로 미탐 0
부품 단위 판정 확정
시퀀스 100개 이상행 비율 분포
시퀀스별 이상행 비율 = 행 단위 이상 판정 비율 · 기계별 LOF
시퀀스 ( 0 ~ 99 )
불량 11
임계선 위 · 이상행 비율 ≥ 0.18
정상 89
임계선 아래 · 0.1 이하 밀집
완벽 분리
11 / 89
불량/정상
Recall 우선 임계 → 미탐 0건
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 23
이상 시점 · 원인 추적
• 전류 근본원인 → 전력으로 증폭 · seq7 진행도 20% 이후 계단식 과전류
버닝(과전류) 시점·원인 추적
불량 seq7 전류 궤적 · 버닝(과전류)
이상점수 추이
정상
불량
정상 기준 = 680
seq7 전류
이상점수 급등 시점(검은 점선) = 불량 발생 추정 · 지도학습 변수 방향과 일치
이상 원인 변수 기여
전력
전압
0.39
0.11
전류 = 근본 원인
전력은 전류·전압 파생 → 전류 과다 시 이상점수를 증폭해 신호로 드러냄
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 24
이상탐지 임계 · 위험 구간
• 임계 올려도 재현율 1 유지 · 오탐률 0.5 → 0 (안전 마진 큼) · 40–60% 최다
위험구간 집중 + 초기 감시
분위수 임계별 재현율 · 오탐률
진행도 구간별 불량 발생 빈도 (n=11)
재현율
오탐율
PR AP 1 유지 · 표본 적어 표본 추가 후 검증 권장 · 진행도 = 정규화 시간
초기(0-20)
전환(20-40)
본공정(40-80)
종료(80-100)
40–60% 5건 최다
주 위험 구간
초기구간(0–20%)에도 발생 → 주 위험구간집중 + 초기감시병행
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 25
모델링 종합 · 상호검증
• 두 모델이 상호검증 완료 → 부품 판정 + 시점·원인을 동시에 제공상호검증 완료
상호검증 완료
지도학습(분류) × 이상탐지(LOF) 교차확인 · 부품 판정 + 시점 · 원인 제공
지도학습
이상탐지
상호검증
• 로지스틱 회귀 ROC 0.991 / PR 0.944
• 임계 0.44 → 재현율 1.00 · 미탐 0
• 순열검정 p=0.005 - 성능 유의
• 전압 이탈이 핵심 판별자
• LOF 이상행 비율 AUC 1.00
• 불량 11/ 정상 89 완벽 분리
• 이상 발생 시점까지 탐지
• 버닝(과전류) 원인 추적
• 전압 이탈(지도)↔전류 근본원인·전력 증폭(이상)
• 두 모델 변수 방향 일치
• 부품 판정 + 시점·원인 동시 제공
• 소표본 한계 → 표본 추가 시 재보정
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 26
공정 현황 시스템 (Tableau)
• 운영 상태를 한눈에 → 모니터링의 시작점
공정 현황 한 화면 통합
· 공정 전반 운영 상태를 한 화면에서 파악
1
통합 KPI 현황
불량 유형 분석
· KPI·불량 유형·발생 날짜 통합 확인
· 고전류·고온·저전류·복합 4가지 유형 분류
2
불량 발생 타임라인
· 날짜별 불량 발생 시점을 직관적으로 확인
· 단기 변동·패턴 변화를 직관적으로 확인
3
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 27
공정 현황 시스템 (Tableau)
• 일별 데이터로 이상 징후 조기 탐지
시계열 기반 품질 관리
· 주간 생산수·불량 수·정상수·불량률 한눈에 확인
주차별 KPI 요약
1
일간 생산량 추이
· 일별 생산량 변화 흐름 확인
· 기준선 대비 생산 변동 패턴 파악
2
일간 불량수 추이
· 불량 발생 집중 시점 식별
· 이상 징후를 빠르게 포착
· 이상 징후를 빠르게 포착
3
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 28
공정 현황 시스템 (Tableau)
• 센서 이상 패턴으로 불량 조기 감지
시계열 기반 이상 탐지
구간별 변수 비교
· 공정 4구간별 전류·전압·온도 변화 추적
1
센서 시계열
· 불량 시퀀스 센서 궤적으로 이상 발생 시점 추적
· 고전류·저전류·고온 경계선 기준 불량 유형 판별
2
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 29
공정 현황 시스템 (Tableau)
• 절대이탈(|z|)로 정상 범위 벗어난 배치 탐지
데이터 기반 불량 판별
이상 탐지 성능 지표
· 임계값(|z|) 기준 이탈 배치 탐지
· 불량 이탈수·오탐수·탐지율 파악 가능
1
센서 값 분포
· 정상 기준 절대이탈(|z|) 기반 불량 탐지 현황
· 시퀀스별 이탈 분포로 불량 집중 구간 식별
2
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 30
이상탐지 및 조기경보 시스템(Streamlit)
판정/원인 파트
· 불량 확률
· 공정변수 기여도
· 불량 유형별 대응 가이드
실시간 이상점수 파트
· 시계열 반영 실시간 이상탐지
· 임계값 및 이상 임계 설정
모델 성능 파트
· ROC, PR 모델 분리성능 확인
· 혼동행렬과 재현·오탐률로 모델 성능 확인
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 31
기대 효과
• 조기 탐지 기반 품질관리 효율 향상 + 생산 손실 최소화
품질·비용 동시 개선
비용 효과는 라인 조건에 따른 가정 기반 추정
운영 · 관리 측면
▲ 공정 이상 사전관리
변동 구간 조기 인지로 품질 리스크 선제 관리
▲ 품질관리 디지털화
센서 기반 대시보드로 이상 구간·센서 직관 확인
▲ 운영 효율 향상
단계 경보 표준화로 의사결정 속도↑·경험 의존↓
비용 측면
▼ 재작업 비용 감소
후공정 재작업 발생 가능성 축소
▼ 폐기 비용 최소화
이상 구간 조기 식별로 제품 폐기 감소
▼ 납기 리스크 완화
신속 대응으로 공정 중단·지연 위험 감소
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 32
한계·개선 방향
• 조기 경보 가능성은 확인 → 실운영형 시스템으로 고도화 필요
검증에서 운영으로
표본(특히 불량) 추가 확보 시 신뢰구간 축소·임계값 재보정 권장
데이터 · 라벨
Active Learning
일반화
선순환 재학습
운영 검증
현장 검증
불량 표본 극소수, 라벨이 run 단위라 시점 시차
설비·제품·조건 변화 시 분포·임계값 변동
실시간 알람 빈도·현장 활용성 미검증
불확실 구간 우선 재라벨링으로 시점 정밀화
오탐·미탐 사례를 재학습에 반영
대시보드 기반 알람 적정 수준·프로세스 점검
한계
개선 방향
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 33
참고 문헌 & 논문
통계 · 방법론
이상탐지 알고리즘
도메인 · 데이터 · 도구
· Benjamini & Hochberg (1995) — FDR 보정
· Ojala & Garriga (2010) — Permutation Tests
· Kerby (2014) — 비모수 상관(simple difference)
· Liu, Ting & Zhou (2008) — Isolation Forest
· Breunig et al. (2000) — LOF
· Schölkopf et al. (2001) — One-Class SVM
· MIL-A-8625F — Anodize Type 규격
· everyspec / nprocessing — Anodizing
· dataPARC — SPC Alarms
· Tableau Public — Industrial Dashboard
프로젝트 수행 경과
04

## Slide 34
피드백 반영
BEFORE
개선
전
피드백 내용 / 문제 상황
.
AFTER
개선
후
개선
결과
/
반영
내용
.
문제
(Problem)
VIT 단일 변수로는 정상과 불량이 구분되지 않았고, 전체 피처를 모두 투입한 초기 모델의 PR-AUC가 0.41에 그쳤다.
.
원인
(Cause)
.
해결
(Solution)
.
트러블 슈팅
기존 모델링에서의 EDA 및 전처리 과정 부족, 문제 정의 및 가설 설정 부족, 대시보드 내에서의 디테일 보완, 발표 흐름 정리
04
각종 EDA 추가 분석 및 새로운 모델링, 파생변수 선택 근거 확보, 문제 및 가설 설정 및 검증, 대시보드 보완 및 발표 스토리라인 구성
불량은 정상 기준보다 단순히 "낮은" 것이 아니라 위아래 양방향으로 흩어져, 방향성 있는 원변수로는 신호가 상쇄되었고, 전류·전력 간 상관 0.97의 다중공선성과 노이즈 변수가 분리 성능을 떨어뜨렸다.
정상 기준 절대이탈(|z|) 변수를 설계해 양방향 불량을 동시에 포착하고, 다중공선성을 제거한 컴팩트 피처 5종만 채택하여 PR-AUC가 0.91로 상승하고 재현율 1.0의 전수 검출 운영점을 확보했다.
프로젝트 수행 경과
Notes: 3

## Slide 35
자체
평가
의견
완성도
평가
이름
점수
평가 사유
10 / 10
9 / 10
9 / 10
10 / 10
아쉬운 점
잘한 점
05
모상혁
이채준
정의조
최지호
홍상훈
  방향이 불명확한 출발에서 튜터님의 피드백을 받고 빠르게 반영해 절대이탈(|z|) 중심으로 분석 축을 재정립하여 좋은 결과물을 도출하였음
  적은 데이터로도 PR-AUC를 0.41에서 0.91로 끌어올리고, 지도학습과 이상탐지를 상호 검증 구조로 묶어 신뢰도를 높임.
  새로운 유형의 불량이 나왔을 때의 대응 방법의 부재
  데이터 양 부족
  피막 두께 등 품질 직결 변수가 제공되지 않아 분석 범위도 제한된 점.
머신러닝 모델의 성능도 잘 나왔고 부족한 데이터에 비해 좋은 분석 결과를 얻었다고 생각함.
불균형·소표본 데이터에서 통계 검증부터 이중모델,대시보드까지 모든 과정이 만족스러웠다.
어려운 부분이 많았지만, 분석의 전 과정을 일관된 근거로 연결하여 이 점수를 부여함.
피드백을 잘 반영해서 데이터 분석 과정 전반을 잘 수행했고, 대시보드까지 잘 마무리지었음.
데이터 피처와 양의 부족과 돌발상황이 있었어도, 목적에 부합하고 좋은 모델을 만들었다고 생각함.
데이터의 양과 통계적으로 데이터를 묶어 분석하기 힘들었지만 다양한 시각으로 바라봐서 좋은 결과가 나왔다고 생각함.
10 / 10
Notes: 4

## Slide 36
자체
평가
의견
느낀 점 / 성과
개선점 / 보완점
.
1
2
3
05
라벨 정밀도 개선. 현재 라벨은 run 단위라 실제 불량 발생 시점과 시차가 존재한다. 불확실한 구간을 우선 재라벨링하는 능동학습을 도입해 시점 정밀도를 높일 필요가 있다.
모상혁
이채준
정의조
최지호
홍상훈
재학습 선순환 구조 구축. 운영 중 발생한 오탐·미탐 사례를 모델에 다시 반영하는 파이프라인을 마련해 설비 ·제품 조건 변화에 따른 분포·임계값 변동에 대응해야 한다.
  데이터 양이 부족할 경우 어떤 식으로 데이터를 분석하는지 알게되어서 좋았음.
  streamlit을 제대로 써본 경험이 처음이어서 생각보다 많은 것을 할 수 있다는 것을 알게 되었음.
  데이터의 기초 통계 등을 먼저 찍어보고 데이터를 보고 난 후부터, 어떤 흐름으로 분석을 이어가야 하는지 모르는 경향이 있었는데, 중간 점검 이후 새로 시작하면서 분석의 흐름에 대해 배우게 되었음.
  분석은 많이 해봤지만, 실무에 적용시키는 방법과 배포하는 과정을 알게되었음
데이터·변수 확장. 피막 두께 등 품질 직결 변수를 추가 수집하고 불량 표본을 확보해, 새로운 불량 표본을 확보해, 새로운 불량 유형까지 포괄하는 모델로 일반화 성능을 검증해 나가야한다.
  아직 머신러닝에 대한 이해도와 활용 능력이 많이 부족하다고 느꼈습니다. 팀원들 덕분에 좋은 결과를 얻을 수 있었음.
  Tableau와 streamlit 등 새로운 tool을 사용해볼 수 있어 좋은 경험이였음.
  불균형 데이터에서는 지표 선정이 분석 전체를 좌우한다는 점을 체감했고, 유의하지 않은 결과도 솔직히 보고하는 태도의 중요성을 배웠다. 사후 검사 중심의 품질관리를 공정 중 단계별 조기경보 체계로 전환해 구현한 것이 가장 큰 성과였음.
  데이터를 바라볼때 한가지 시각에 사로잡혀 분석하는 경향이 있는 거 같다고 느꼈고 아직 머신러닝에 대한 이해도가 떨어진다고 생각됨. 팀원들의 의견과 도움으로 프로젝트를 잘 마무리 함.
  새로운 streamlit, tableau를 실전 경험할 수 있는 계기가 되어 좋은 경험이 되었음.
Notes: 5